## Slide 1: 测试概论

## Slide 2: 课程目标
掌握软件测试的一般流程
掌握软件测试的各个阶段及产出物

## Slide 3: 课程内容
测试阶段划分
测试过程模型
测试过程规范

## Slide 4: 测试阶段划分（1）
单元测试（Unit Testing）
集成测试（Integration Testing）
系统测试（System Testing）
Notes: 测试有很多分类，比如从测试方法（白盒测试、黑盒测试）、执行方式（手工测试、自动化测试）来划分，这里从阶段进行划分。

## Slide 5: 测试阶段划分（2）
集成
测试
系统
测试
单元
测试
被测模块
单元
测试
被测模块
单元
测试
被测模块
已集成的软件
可交付的软件
测试通过的模块
设计信息
软件需求
Notes: 这个图前面介绍过，这里再次重复，可以让学员进行回忆。
但要说明的是，这里只是测试执行阶段的顺序，其实从V模型来看，系统测试阶段应该在集成测试和单元测试阶段之前开始！！

## Slide 6: 单元测试
单元测试是针对软件基本组成单元（软件设计的最小单位）来进行正确性检验的测试工作
单元测试的目的是检测软件模块对《详细设计说明书》的符合程度
Notes: 基本组成单元：函数，如果是面向对象则指类和类里的方法。
这里可以举个小函数说明什么是程序单元，给出其伪码表示或流程图，说明如何测试其某路径是否正确。
设计人员LLD：1、开发人员根据LLD进行编码；2、测试人员根据LLD设计UT用例，对代码进行测试。

## Slide 7: 集成测试
集成测试是在单元测试的基础上，将所有模块按照概要设计要求组装成为子系统或系统，验证组装后功能以及模块间接口是否正确的测试工作
集成测试的目的是检测软件模块对《概要设计说明书》的符合程度
Notes: 当两个模块单独测正确，并不一定组合起来就正确，如：
当两个可执行程序对一个文件同时执行操作，A程序执行写操作，B程序执行读操作。分别测试AB两个程序，均没有问题，但是当两个程序同时执行的时候，由于A程序些文件的时候采用了独占的方式，导致B程序无法读取文件中的内容。因此，A模块的功能影响到了B模块中的功能

## Slide 8: 系统测试
系统测试是将已经集成好的软件系统，作为整个基于计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、某些支持软件、数据和人员等其他系统元素结合在一起，在实际运行环境下，对计算机系统进行一系列的测试工作
系统测试的目的在于通过与《需求规格说明书》作比较，发现软件与系统需求定义不符合的地方

## Slide 9: 单元、集成、系统测试的比较
考察范围不同
  单元测试主要测试单元内部的数据结构、逻辑控制、异常处理等
  集成测试主要测试模块之间的接口和接口数据传递关系，以及模块
  组合后的整体功能
  系统测试主要测试整个系统相对于需求的符合度
测试方法不同
  单元测试属于白盒测试范畴
  集成测试属于灰盒测试范畴
  系统测试属于黑盒测试范畴
评估基准不同
  单元测试的评估基准主要是逻辑覆盖率
  集成测试的评估基准主要是接口覆盖率
  系统测试的评估基准主要是测试用例对需求规格的覆盖率
Notes: 集成测试是介于单元测试和系统测试间的一个过渡状态，粒度可以大可以小，粒度大的时候接近系统测试的特点，粒度小的时候接近单元测试的特点，相互之间的界限也模糊起来。
需求规格的覆盖率,不能只简单理解成一条规格被测试到了,而要理解成该规格的等价类\边界值\输出域\状态\两两组合\业务流程等被覆盖的程度,
并且是在一定用例密度前提下的覆盖
评估基准：
逻辑覆盖率：包含路径覆盖、条件覆盖、分支覆盖、语句覆盖等。
接口覆盖率：1、接口被测试到的百分比；2、接口的等价类、边界值的覆盖率。
测试用例对需求规格的覆盖率：1、需求被100%覆盖；2、均匀分布下的用例密度达到目标，如用例数/KLOC、用例数/需求项。
需求覆盖是一类覆盖，是指：
1、等价类覆盖（等价类法）；
2、边界值覆盖（边界值法）；
3、流程路径分析法（流程分析法）；
4、等价类两两组合覆盖（正交分析法）；
5、状态-条件组合覆盖（状态迁移法）；
6、输出域的覆盖；

## Slide 10: 回归测试
软件在测试或其他活动中发现的缺陷经过修改后，应该进行回归测试（Regression Testing）。目的是验证缺陷得到了正确的修复，同时对系统的变更没有影响以前的功能
回归测试可以发生在任何一个阶段，包括单元测试、集成测试和系统测试
单元测试
集成测试
系统测试
回归测试
Notes: 回归测试只是一个活动，不是一个阶段，可以发生在任何一个阶段。
复审也是一种回归测试。

## Slide 11: 回归测试流程
以下流程适合于单元测试、集成测试和系统测试
  1、在测试策略制定阶段，制定回归测试策略
  2、确定需要回归测试的版本
  3、回归测试版本发布,按照回归测试策略执行回归测试
  4、回归测试通过，关闭缺陷
  5、回归测试不通过，缺陷返回开发人员，开发人员重新修改问题，再次提交测试人员回归测试，直到回归测试通过

## Slide 12: 其他测试阶段
单元测试、集成测试、系统测试是软件开发过程中在软件组织内部进行的测试阶段
软件正式发布前还可能进行有用户参与的其他一些测试，如：
  验收测试
  α（ALPHA)测试
  β（BETA)测试
Notes: 开发结束到发布之前还需要一些测试。
开发阶段、组织内部的测试阶段：UT IT ST

## Slide 13: 验收测试
在通过了内部系统测试之后，就可以开始验收测试
验收测试是以用户为主的测试，验收组应该由项目组成员、用户代表等组成
验收测试原则上在用户所在地进行，但如经用户同意也可以在公司内模拟用户环境进行
仅限于项目型研发，内部测试稳定后，根据合同中需求由发包商（甲方）进行验收测试。
验收测试的结果有两种情况：
  软件功能、性能等质量特性与用户的要求一致，软件可以接受
  软件功能、性能等质量特性与用户的要求有差距，不被用户接受

## Slide 14: α测试
α 测试是由用户在开发环境下进行的测试，也可以是开发机构内部的用户在模拟实际操作环境下进行的测试
α测试时，软件在一个自然设置状态下使用。开发者坐在用户旁，随时记下错误情况和使用中的问题。这是在受控制的环境下进行的测试。
α测试的环境是受开发方控制的，用户的数量相对比较少，时间比较集中。
α测试的目的主要是评价软件产品的FLURPS（即功能、局域化、可用性、可靠性、性能和技术支持）-比如游戏内测，小范围，固定用户

## Slide 15: β测试
β测试是由软件的多个用户在一个或多个用户的实际使用环境下进行的测试
与α测试不同的是，β测试时开发者通常不在测试现场。因而，β测试是在开发者无法控制的环境下进行的软件现场应用
β测试用户数量相对比较多，时间不集中。一般地,alpha测试先于beta测试执行。通用的软件产品需要较大规模的β测试,测试周期比较长。如果产品通过了beta测试,那么就可以正式发行了。-公测，实际使用环境

## Slide 16: 课程内容
测试阶段划分
测试过程模型
测试过程规范

## Slide 17: 测试过程阶段划分
测试计划阶段 – 测试计划
测试设计阶段 – 测试方案
测试实现阶段 – 测试用例
测试执行阶段 – 测试报告
Notes: 单元测试、集成测试、系统测试都可以再进行上面四个阶段的划分
测试规程:
执行阶段:缺陷报告
测试计划制定者:组织管理才能;全面的测试技能
测试方案制定者:全面的测试技能;高级测试人员
测试实现制定者:具备一般测试技能
测试执行参与者:

## Slide 18: 主要的测试文档
测试计划：指明测试范围、方法、资源，以及相应测试活动的时间进度安排表的文档。
测试方案：指明为完成软件测试而进行的设计测试方法的细节文档。
测试用例：指明为完成一个测试项的测试输入、预期结果、测试执行条件等因素的文档。
缺陷跟踪表：记录测试执行过程中发现的缺陷的文档。
测试报告：指明执行测试结果的文档。
测试日报：每天测试执行情况的记录和总结。
Notes: 演示一个文档实例
测试计划:组织层面
测试方案:技术层面
测试规程:case之间有相关的联系和执行顺序;规程的目的是合理的安排用例之间的关系,使得前一个用例的结果正好是后一个用例所需要的前置状态.可以提高测试执行效率.
测试报告:执行阶段输出的文档
测试日报:
缺陷报告:
测试报告:被测试对象的质量,case执行情况;评估本身的测试工作,测试计划,测试方案,测试用例.